# ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

## "ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ"

________________________________________________

СОГЛАСОВАНО						УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор						Глава администрации

ОАО «Тепловые сети»						Ульяновского городского

поселения

____________   В.Т. Володкевич				        ________ К.И. Камалетдинов

«______» _____________ 2017 г.					«______»__________ 2017 г.

СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

УЛЬЯНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ РЕДАКЦИЯ

г. Тосно

2017 г.

Содержание

ВВЕДЕНИЕ

1. ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕННЫЕ ПРИ АКТУАЛИЗАЦИИ В УТВЕРЖДАЕМУЮ ЧАСТЬ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

1.1. Изменения, внесенные в часть 2 «Существующее положение в сфере производства»

1.2. Изменения, внесенные в часть 3 «Перспектива развития системы теплоснабжения»

1.3. Изменения, внесенные в раздел 2 «Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии  и тепловой нагрузки потребителей»

1.4. Изменения, внесенные в раздел 4 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии»

1.5. Изменения, внесенные в раздел 5 «Предложения по строительству и реконструкции  тепловых сетей»

1.6. Изменения, внесенные в Раздел 6 «Перспективные топливные балансы»

1.7. Изменения, внесенные в раздел 8 «Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии»

Введение

При выполнении актуализации схемы теплоснабжения МО Ульяновского городского поселения на 2017 год с целью выполнения требования п. 22  Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ №154 от 22.02.2012 г. внесены соответствующие корректировки.

| Данные подлежащие актуализации | Комментарий |
| --- | --- |
| а) распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии в период, на который распределяются нагрузки | Данные не требуют актуализации |
| б) изменение тепловых нагрузок в каждой зоне действия источников тепловой энергии, в том числе за счет перераспределения тепловой нагрузки из одной зоны действия в другую в период, на который распределяются нагрузки | Данные не требуют актуализации |
| в) внесение изменений в схему теплоснабжения или отказ от внесения изменений в части включения в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системам теплоснабжения объектов капитального строительства | Данные не требуют актуализации |
| г) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в весенне-летний период функционирования систем теплоснабжения | Данные не требуют актуализации Данные мероприятия отсутствуют как в утвержденной схеме теплоснабжения, так и в предлагаемой актуализации в связи с отсутствием технической возможности и структурой систем теплоснабжения |
| д) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в отопительный период, в том числе за счет вывода котельных в пиковый режим работы, холодный резерв, из эксплуатации | Данные не требуют актуализации Данные мероприятия отсутствуют как в утвержденной схеме теплоснабжения, так и в предлагаемой актуализации в связи с отсутствием технической возможности и структурой систем теплоснабжения |
| е) мероприятия по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии | Данные не требуют актуализации Данные мероприятия отсутствуют как в утвержденной схеме теплоснабжения, так и в предлагаемой актуализации в связи с отсутствием технической возможности и структурой систем теплоснабжения |
| ж) ввод в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и соответствие их обязательным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, и проектной документации | В результате актуализации схемы теплоснабжения учтен ввод в эксплуатацию в результате строительства в 2017 г. источника тепловой энергии в г.п.Ульяновка, ул. 2-я Футбольная, д.1б, реконструкции источника тепловой энергии в 2013 г. в г.п.Ульяновка, пр.Володарского, д.103. Скорректированы предложения по вводу в эксплуатацию новых источников тепловой энергии (мощности) для обеспечения перспективной тепловой нагрузки |
| з) строительство и реконструкция тепловых сетей, включая их реконструкцию в связи с исчерпанием установленного и продленного ресурсов | В результате актуализации схемы теплоснабжения учтена реконструкция тепловых сетей в 2015 г. г.п.Ульяновка, ул. 2-я Футбольная, д.1б. Скорректированы предложения строительству и реконструкции трубопроводов тепловых сетей |
| и) баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения теплоснабжения, в том числе расходов аварийных запасов топлива | Топливные балансы скорректированы с учетом ввода в эксплуатацию в результате строительства в 2017 г. источника тепловой энергии в г.п.Ульяновка, ул. 2-я Футбольная, д.1б, реконструкции источника тепловой энергии в 2013 г. в г.п.Ульяновка, пр.Володарского, д.103. |
| к) финансовые потребности при изменении схемы теплоснабжения и источники их покрытия. | Данные не требуют актуализации |

1.ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕННЫЕ ПРИ АКТУАЛИЗАЦИИ В УТВЕРЖДАЕМУЮ ЧАСТЬ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

.

1.1. Изменения, внесенные в часть 2 Существующее положение в сфере производства

п. 2.1., п. 2.2.

Пункты скорректированы с учетом ввода в эксплуатацию в результате строительства в 2017 г. источника тепловой энергии в г.п.Ульяновка, ул. 2-я Футбольная, д.1б, реконструкции источника тепловой энергии в 2013 г. в г.п.Ульяновка, пр.Володарского, д.103; реконструкции тепловых сетей в 2015 г. г.п.Ульяновка, ул. 2-я Футбольная, д.1б.

2.1 . Существующие источники теплоснабжения

В Ульяновском городском поселении  Тосненского района Ленинградской области располагаются 3 котельные, входящие в зону обслуживания теплоснабжающей организации ОАО «Тепловые сети»:

- г.п. Ульяновка, ул.Типографская, д.12

- г.п.Ульяновка, пр.Володарского, д.103

- г.п.Ульяновка, ул. 2-я Футбольная, д.1б

Актуализированы следующие котельные:

г.п.Ульяновка, пр.Володарского, д.103

- Котельная представляет собой одноэтажную конструкцию модульного типа, состоящую из стального каркаса с навесными сэндвич-панелями, установленную на монолитный ж/б фундамент

- Котельная работает на газе

- В котельной установлены котлы – ТТ100-4200 – 3шт.

- Установленная мощность  - 11,52 Гкал/час

- Подключенная нагрузка – 8,38  Гкал/час

- Расход на собственные нужды - 1 %

- Отпуск тепловой энергии осуществляется по температурному графику 95-70 0С

- Учет использованного газового топлива производится по приборам учета

- Отпуск тепла потребителям за 2016 г. составил  13655,53 Гкал

- Тепловые нагрузки потребителей в зоне действия данного источника приведены в приложении.

Водоподготовка  - исходная вода для питания котлов и на подпитку тепловой сети проходит умягчение в Na – катионитовых фильтрах, а также обработку с помощью системы дозирования реагентов.

г.п.Ульяновка, ул. 2-я Футбольная, д.1б

Котельная представляет собой одноэтажную конструкцию модульного типа, состоящую из стального каркаса с навесными сэндвич-панелями, установленную на монолитный ж/б фундамент

- Котельная работает на газе

- В котельной установлены котлы – Logano SK645-420 - 1 шт.;

Logano SK625-410 -1шт.

- Установленная мощность – 0,48 Гкал/час

- Подключенная нагрузка – 0,41  Гкал/час

- Расход на собственные нужды - 1 %

- Отпуск тепловой энергии осуществляется по температурному графику 95-70 0С

- Учет использованного газового топлива производится по приборам учета

- Тепловые нагрузки потребителей в зоне действия данного источника приведены в приложении.

Водоподготовка  - исходная вода для питания котлов и на подпитку тепловой сети проходит умягчение в Na – катионитовых фильтрах.

2.2. Существующие тепловые сети

Актуализированы следующие тепловые сети:

г.п.Ульяновка, ул. 2-я Футбольная, д.1б

Диаметр существующих трубопроводов тепловых сетей от 32 до 110 мм.

Протяженность тепловых сетей – 0,6735 км (в 2-трубном измерении).

Материал трубопроводов – полимерный трубопровод.

Способ прокладки тепловых сетей - подземная бесканальная, подземная канальная, поверхностная.

Год  ввода в эксплуатацию 2017 год.

На тепловых сетях в качестве секционирующей арматуры применяются клиновые задвижки, шаровые краны. Регулирующая  арматура на магистральных  и  разводящих теплопроводах отсутствует.

Тепловые камеры на тепловых сетях применяются бетонные или кирпичные.

К тепловым сетям, расположенных на территории п. Ульяновка, ул. 2-я Футбольная, д.1б, подключены:

- 6 многоквартирных жилых домов;

- общественные здания (школа).

1.2. Изменения, внесенные в часть 3 «Перспектива развития системы теплоснабжения»

Пункты скорректированы с учетом ввода в эксплуатацию в результате строительства в 2017 г. источника тепловой энергии в г.п.Ульяновка, ул. 2-я Футбольная, д.1б, реконструкции источника тепловой энергии в 2013 г. в г.п.Ульяновка, пр.Володарского, д.103; реконструкции тепловых сетей в 2015 г. г.п.Ульяновка, ул. 2-я Футбольная, д.1б.

Для усовершенствования системы теплоснабжения в МО Ульяновском городском поселении проведены следующие мероприятия:

- организована двухтрубная система теплоснабжения, зависимая, закрытая;

- установлена новая блок-модульная котельная.

Также имеется дополнительный резерв мощности для перспективной городской застройки.

1.3. Изменения, внесенные в раздел 2 «Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии  и тепловой нагрузки потребителей»

пп.2.5.,2.6.,2.7.

Пункты скорректированы с учетом ввода в эксплуатацию в результате строительства в 2017 г. источника тепловой энергии в г.п.Ульяновка, ул. 2-я Футбольная, д.1б, реконструкции источника тепловой энергии в 2013 г. в г.п.Ульяновка, пр.Володарского, д.103.

2.5. Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии (в разрезе котельных)

| Наименование котельной | Затраты на собственные нужды (Гкал) |
| --- | --- |
|  | существующие | перспективные |
| Ульяновское городское поселение | 2016 г. | 2017 г. |
| г.п.Ульяновка, пр.Володарского, д.103 | 198,13 | 303,69 |
| г.п.Ульяновка, ул. 2-я Футбольная, д.1б | 0 | 40,8 |
| Итого: | 198,13 | 344,49 |

2.6. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто

| Наименование котельной | Фактическая располагаемая мощность источника (Гкал/ч) | Мощность тепловой энергии нетто (Гкал/ч) |
| --- | --- | --- |
|  |  | существующие | перспективные |
| Ульяновское городское поселение | 2016 г. | 2017 г. |
| г.п.Ульяновка, пр.Володарского, д.103 | 11,52 | 11,497 | 11,485 |
| г.п.Ульяновка, ул. 2-я Футбольная, д.1б | 0,48 | 0 | 0,475 |
| Итого: | 12,0 | 11,497 | 11,96 |

2.7. Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и  потери теплоносителя и указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь

| Наименование котельной | Существующие потери тепловой энергии при передаче (Гкал) | Перспективные потери тепловой энергии при передаче (Гкал) |
| --- | --- | --- |
| Ульяновское городское поселение | 2016 г. | 2017 г. |
| г.п.Ульяновка, пр.Володарского, д.103 | 5958,95 | 1786 |
| г.п.Ульяновка, ул. 2-я Футбольная, д.1б | 0 | 107,67 |
| Итого: | 5958,95 | 1893,67 |

1.4. Изменения, внесенные в раздел 4 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии»

пп.4.2., 4.7, 4.8, 4.9.

Пункты скорректированы с учетом ввода в эксплуатацию в результате строительства в 2017 г. источника тепловой энергии в г.п.Ульяновка, ул. 2-я Футбольная, д.1б, реконструкции источника тепловой энергии в 2013 г. в г.п.Ульяновка, пр.Володарского, д.103.

4.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.

Реконструкция источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии не планируется.

4.7.Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения.

Учитывая, что Генеральными планами Ульяновского городского поселения не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения, решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, имеет следующий вид:

| № п/п | Наименование котельной | Марка котла | Кол-во котлов | Год установки | Установленная мощность (Гкал/ч) | Подключенная нагрузка (Гкал/ч) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ульяновское городское поселение |
| 1 | г.п.Ульяновка, пр.Володарского, д.103 | ТТ-100 | 3 | 2015 | 11,52 | 8,38 |
| 2 | г.п.Ульяновка, ул. 2-я Футбольная, д.1б | Logano SK625-410 Logano SK645-420 | 2 | 2017 | 0,48 | 0,41 |
| Итого: |  |  | 12,0 | 8,79 |

4.8. Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения.

Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии в системе теплоснабжения в соответствии с действующим законодательством разрабатывается в процессе проведения энергетического обследования источника тепловой энергии, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии. Изменение температурного графика отпуска тепловой энергии на теплоисточниках муниципального образования не планируется.

ГРАФИК

зависимости температуры теплоносителя от среднесуточной температуры наружного воздуха, для котельных

(температурный график 95 – 70 0С)

4.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность (Гкал/ч) | Предложения по перспективной тепловой мощности (Гкал/ч) |
| --- | --- | --- | --- |
| Ульяновское городское поселение |
| 1 | г.п.Ульяновка, пр.Володарского, д.103 | 11,52 | 11,52 |
| 2 | г.п.Ульяновка, ул. 2-я Футбольная, д.1б | 0,48 | 0,48 |
| Итого: | 12,0 | 12,0 |

1.5. Изменения, внесенные в раздел 5 «Предложения по строительству и реконструкции  тепловых сетей»

п.п. 5.5.

Пункт скорректирован с учетом  реконструкции тепловых сетей в 2015 г. г.п.Ульяновка, ул. 2-я Футбольная, д.1б.

5.5.Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения.

Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения.

| № п/п | Адрес объекта/ мероприятия | Количество | Ед. изм. | Цели реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | реконструкции тепловых сетей г.п.Ульяновка, ул. 2-я Футбольная, д.1б | 0,6735 | км (в 2- трубном измерении) | -сокращение потерь теплоэнергии в сетях; - обеспечение заданного гидравлического режима, требуемой надежности теплоснабжения потребителей; - снижение уровня износа объектов; - повышение качества и надежности коммунальных услуг |

1.6. Изменения, внесенные в Раздел 6 «Перспективные топливные балансы»

Раздел скорректирован с учетом ввода в эксплуатацию в результате строительства в 2017 г. источника тепловой энергии в г.п.Ульяновка, ул. 2-я Футбольная, д.1б, реконструкции источника тепловой энергии в 2013 г. в г.п.Ульяновка, пр.Володарского, д.103.

Существующие и перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива.

| Наименование котельной | Вид топлива | Годовой расход топлива в натуральных единицах (м3) | Резервный вид топлива | Аварийный вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ульяновское городское поселение | 2016 г. | 2017 г. |  |
| г.п.Ульяновка, пр.Володарского, д.103 | газ | 2687,9 | 2059,11 | Диз.топл. | Диз.топл. |
| г.п.Ульяновка, ул. 2-я Футбольная, д.1б | газ | 0 | 167,76 | Диз.топл. | Диз.топл. |
| Итого: |  | 2687,9 | 2226,87 |  |  |

1.7. Изменения, внесенные в раздел 8 «Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии»

Пункты скорректированы с учетом ввода в эксплуатацию в результате строительства в 2017 г. источника тепловой энергии в г.п.Ульяновка, ул. 2-я Футбольная, д.1б, реконструкции источника тепловой энергии в 2013 г. в г.п.Ульяновка, пр.Володарского, д.103.

Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии имеет следующий вид:

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность (Гкал/ч) | Подключенная нагрузка (Гкал/ч) |
| --- | --- | --- | --- |
| Ульяновское городское поселение |
| 1 | г.п.Ульяновка, пр.Володарского, д.103 | 11,52 | 8,38 |
| 2 | г.п.Ульяновка, ул. 2-я Футбольная, д.1б | 0,48 | 0,41 |
| Итого: | 12,0 | 8,79 |